## Slide 1
4 카메라 활용
AIoT SerBot으로 배우는
온디바이스 AI 프로그래밍

## Slide 2: 카메라 활용
카메라 : 렌즈, 이미지 센서 및 프로세서로 구성
  렌즈로 들어오는 빛을 이미지 센서가 전기 신호로 변환
  프로세서가 신호를 분석해 하나의 디지털 이미지로 만듦
  이미지 센서
    잠자리의 눈처럼 수많은 센서 배열로 구성
    각 센서에서는 색상 필터에 빛을 투과 시켜 특정 색상의 밝기를 메모리에 저장
    센서 배열은 초록을 더 많이 배치하는 베이어 패턴을 사용해 초록빛을 더 많이 수용
      사람의 눈이 초록빛에 더 민감하게 반응

## Slide 3: 카메라 활용
이미지 신호처리 프로세서
  색상필터들이 감지한 밝기를 분석해 픽셀 만듦
  100% 풀 컬러를 만들려면 400% 베이어 어레이 이미지 센서 필요

## Slide 4: OpenCV
OpenCV
  인텔에서 개발된 실시간 이미지 프로세싱 전용 라이브러리
  노이즈 제어, 이미지 변환, 기계 학습등 대부분의 알고리즘이 구현
OpenCV 설치
  아래 링크에서 설치 내용 확인 가능
    https://github.com/hanback-docs/OpenCV-Installation
  AIoT SerBot에는 설치 되어 있음

## Slide 5: 이미지 활용
OpenCV는 간단한 메소드로 이미지를 읽고 쓸 수 있음
imshow() 메소드
  창을 띄워 이미지 출력하는 OpenCV의 메소드
  Jupyter 환경에서는 동작하지 않음
  한백전자에서 제공하는 유틸리티 패키지 Pop.Util의 enable_imshow() 사용

## Slide 6: 이미지 활용
enable_imshow() 메소드
  창을 띄우는 것 대신 웹 그래픽으로 대체하여 표시
  OpenCV의 imshow() 메소드를 변경
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()

## Slide 7: 이미지 읽기
imread(fileName, flag): 파일에서 이미지를 읽어 numpy의 ndarray 객체 반환, BGR 순서
  fileName : 이미지 파일 경로
  flag: 읽기 옵션
    cv2.IMREAD_COLOR: 기본값으로 컬러로 읽음
    cv2.IMREAD_GRAYSCALE: 회색톤으로 읽음
    cv2.IMREAD_UNCHAGED: 알파 채널을 포함해 읽음
  반환: numpy.ndarray 객체

## Slide 8: 이미지 읽기
이미지를 읽어 너비, 높이, 채널 수 출력 예제
  테스트용 ‘img.jpg’이미지 파일 생성
  너비, 높이, 채널 수 출력
01: from pop import Util 02: Util.createIMG()
01: import cv2 02: 03: image = cv2.imread("img.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) 04: height, width, channel = image.shape 05: 06: print("width: %d, height: %d, channel: %d"%(width, height, channel))

## Slide 9: 이미지 보기
imshow(title, image) : 창에 이미지 표시
  title: 창 제목
  image: BGR 배열

## Slide 10: 이미지 보기
이미지 보기 예제
  opencv 메소드 사용을 위한 cv2 라이브러리 import
  Jupyter에서 imshow() 메소드를 사용하기 위해 pop의 Util 라이브러리 import
  enable_imshow() 메소드로 imshow() 메소드를 사용 가능하도록 함
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()

## Slide 11: 이미지 보기
  불러올 이미지 파일명을 filename에 저장
  imread 메소드로 동일사진을 컬러, 회색톤으로 각각 imColor, imGray에 저장
  불러온 이미지를 “Color”, “GrayScale” 란 이름의 창에 맞춰 출력
05: filename = "img.jpg" 06: 07: imgColor = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_COLOR) 08: imgGray = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
09: cv2.imshow("Color", imgColor) 10: cv2.imshow("GrayScale", imgGray)

## Slide 12: 이미지 보기
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: filename = "img.jpg" 07: 08: imgColor = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_COLOR) 09: imgGray = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_GRAYSCALE) 10: 11: cv2.imshow("Color", imgColor) 12: cv2.imshow("GrayScale", imgGray)

## Slide 13: 이미지 보기
Jupyter 환경이 아닌 경우
  imshow() 메소드는 즉시 닫히므로 창을 유지하려면 대기 필요
    이 때 waitKey() 메소드 사용
    waitKey(n): 키 입력 대기
      n: 밀리초 단위 대기 제한 시간
        키 입력이 없어도 대기 제한 시간을 초과하면 반환
        0은 대기 제한 시간 사용 안함
      반환: 입력 키 값
        키 입력 없이 대기 제한 시간으로 반환되면 -1
  한 번에 모든 창을 닫을 때는 destroyAllWindows() 메소드를 사용
    destroyAllWindows(): 모든 창 닫기

## Slide 14: 이미지 채널 변경, 저장하기
BGR 순서의 채널을 RGB 순서로 변경 예제
  RGB 순서를 따르는 다른 이미지 뷰어간 호환
  기본적으로 필요한 라이브러리 import
  Jupyter 환경에서 imshow를 사용할 수 있도록 함
  이미지를 가져옴
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: imgOrigin = cv2.imread("img.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)

## Slide 15: 이미지 채널 변경, 저장하기
  split() 메소드
    다차원 ndarray 객체를 1차원 ndarray 객체로 변경 -> 이미지 데이터를 채널별로 분리
  분리된 채널을 R, G, B의 순서로 merge() 메소드를 통해 다시 묶음
06: b, g, r = cv2.split(imgOrigin) 07: imgNew = cv2.merge([r, g, b])

## Slide 16: 이미지 채널 변경, 저장하기
  변경된 이미지를 imshow()로 출력하고 대기
  키 입력이 들어올 경우 모든 창을 종료
    Jupyter Lab에서는 Kernel Shutdown으로 종료
08: cv2.imshow("Origin", imgOrigin) 09: cv2.imshow("New", imgNew) 10: 11: cv2.waitKey(0) 12: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 17: 이미지 채널 변경, 저장하기
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: imgOrigin = cv2.imread("img.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) 07: 08: b, g, r = cv2.split(imgOrigin) 09: imgNew = cv2.merge([r, g, b]) 10: 11: cv2.imshow("Origin", imgOrigin) 12: cv2.imshow("New", imgNew) 13: 14: cv2.waitKey(0) 15: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 18: 이미지 저장하기
OpenCV 라이브러리는 BGR순서로 처리
  RGB순서의 채널로 변경한 경우 결과가 잘못된 것처럼 보일 수 있음
imwrite(filename, image): BGR 순서의 ndarray 객체를 RGB 순서의 이미지 파일로 저장
  filename: 이미지 파일 경로
  image: ndarray 객체

## Slide 19: 이미지 저장하기
BRG순서의 이미지 파일 RGB순서의 이미지로 저장
  같은 이미지를 Color와 Grayscale로 변환 후 저장
  Color는 기존 이미지를 덮어쓰고 Gray는 새로운 이미지 파일 생성
01: import cv2 02: 03: imgOrigin = cv2.imread("img.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) 04: imgGray = cv2.imread("img.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE) 05: 06: cv2.imwrite("img.jpg", imgOrigin) 07: cv2.imwrite("imgGray.jpg", imgGray)

## Slide 20: 카메라 활용
OpenCV에서는 이미지뿐만 아니라 영상 처리도 가능
GStreamer 프레임워크와 VideoCapture 클래스
  카메라나 파일에서 비디오 프레임을 읽을 때 사용

## Slide 21: GStreamer 프레임워크
GStreamer 프레임워크
  OpenCV에서 카메라에 접근할 때 사용
  파이프라인 기반의 멀티미디어 프레임워크
  다양한 미디어를 프로그래머가 관리할 수 있는 기능을 제공
  GStreamer를 사용하려면 해상도, 프레임, 색상 채널 등의 설정 필요

## Slide 22: GStreamer 프레임워크
  설정값을 수정하고 VideoCapture 클래스 생성자 입력하여 카메라 접근가능
  Pop.Util 라이브러리에 미리 정의되어 있는 gstrmer() 메소드로 대체 가능
01: import cv2 02: 03: cam = “nvarguscamerasrc ! video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)640, height=(int)480, format=(string)NV12, framerate=(fraction)30/1 ! nvvidconv flip-method=2 ! video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)BGRx ! videoconvert ! video/x-raw, format=(string)BGR ! appsink” 04: 05: cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER)
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480, fps=30, flip=0) 05: cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER)

## Slide 23: 카메라 캡쳐
카메라 캡쳐를 위한 VideoCapture 클래스 주요 내용
  VideoCapture([ filename | device ]): VideoCapture 객체 생성
    filename: “video.avi”와 같은 비디오 파일이름 또는 “img_%02d.jpg”와 같은 이미지 시퀀스 파일
    device: 카메라 번호. 카메라가 연결된 순서대로 0 부터 1씩 증가
  isOpened(): 카메라에 접근 가능한 지에 대한 여부
  release(): 비디오 파일 또는 캡처 장치를 닫음

## Slide 24: 카메라 캡쳐
  read(): 다음 비디오 프레임을 캡처해 BGR로 디코딩한 ndarray 객체 반환
    반환: 튜플 타입 (retval, frame)
      retval: 성공하면 True. 아니면 False
      frame: BGR 순서의 ndarray 객체
  get(propId): VideoCapture 속성 반환
  set(propId, value): VideoCapture 속성 설정

## Slide 25: 카메라 캡쳐
카메라 데이터를 640x480 해상도로 창에 표시하는 예제
  필요한 라이브러리 import
  Util의 enable_imshow() 메소드로 imshow() 활성화
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()

## Slide 26: 카메라 캡쳐
  Util의 gstrmer() 메소드로 카메라 해상도를 지정. VideoCapture 객체 생성
  폭과 높이에 대한 정보를 얻고 출력
05: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 06: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 07: if not camera.isOpened(): 08: print("Not found camera")
09: width = camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) 10: height = camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) 11: print("init width: %d, init height: %d" % (width,height))

## Slide 27: 카메라 캡쳐
  read() 메소드로 for문을 이용해 총 120개의 프레임 출력
    read() 메소드는 한 프레임씩 반환하므로
  만약 반환되는 데이터가 없으면 반복 종료
  반복이 종료 후 카메라 장치를 닫고 출력 창 닫음
12: for _ in range(120): 13: ret, frame = camera.read() 14: if not ret: 15: break 16: 17: cv2.imshow("soda", frame)
18: camera.release() 19: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 28: 카메라 캡쳐
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 07: 08: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 09: if not camera.isOpened(): 10: print("Not found camera") 11: 12: width = camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
13: height = camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) 14: print("init width: %d, init height: %d" % (width,height)) 15: 16: for _ in range(120): 17: ret, frame = camera.read() 18: if not ret: 19: break 20: 21: cv2.imshow("soda", frame) 22: 23: camera.release() 24: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 29: 비디오 저장
VideoWriter 클래스 : OpenCV로 비디오를 저장할 때 사용
  VideoWriter(filename, fourcc, fps, frameSize): VideoWrite 객체 생성
    filename: 확장자 .avi인 파일 이름
    fourcc: 프레임을 압축하는데 필요한 코덱 코드
    fps: 프레임 속도
    frameSize: (width, height): 프레임 크기 (튜플)
  write(image): 비디오 프레임 쓰기
    image: ndarray 객체
  set(propId, value): VideoCapture 속성 설정

## Slide 30: 비디오 저장
Camera로 읽은 프레임을 파일로 저장하는 예제
  필요한 모듈들을 불러오고 imshow() 메소드 활성화
  Util의 gstrmer() 메소드로 카메라 해상도 지정, VideoCapture 객체 생성
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()
05: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 06: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 07: if not camera.isOpened(): 08: print("Not found camera")

## Slide 31: 비디오 저장
  H.264 코덱을 사용하는 VideoWriter 객체 생성
  결과 영상은 640*480, 30FPS이며 soda.avi로 저장
  read() 메소드로 for문을 이용하여 120개의 프레임을 읽음
  프레임을 회색톤으로 변환후 출력하고 원본 프레임은 영상으로 저장
09: fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"X264") 10: out = cv2.VideoWriter("soda.avi", fourcc, 30, (640,480))
11: for _ in range(120): 12: ret, frame = camera.read() 13: framGray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 14: out.write(frame) 15: 16: cv2.imshow("soda", framGray)

## Slide 32: 비디오 저장
  반복이 종료된 후 카메라 장치를 닫고 출력 창 닫음
17: camera.release() 18: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 33: 비디오 저장
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 07: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 08: if not camera.isOpened(): 09: print("Not found camera") 10: 11: fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"X264")
12: out = cv2.VideoWriter("soda.avi", fourcc, 30, (640,480)) 13: 14: for _ in range(120): 15: ret, frame = camera.read() 16: framGray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 17: out.write(frame) 18: 19: cv2.imshow("soda", framGray) 20: 21: camera.release() 22: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 34: 외곽선 검출
영상에서 외곽선
  밝기가 낮은 값에서 높은 값으로 변하거나, 또는 이와 반대로 변하는 지점
  외곽선은 영상안에 있는 객체들의 경계를 가리키는 것
    모양, 방향성 등을 탐지 가능
OpenCV에는 여러가지 외곽선 검출 알고리즘이 포함
  캐니 엣지 검출 알고리즘
    잡음에 민감하지 않으며 명확한 외곽선을 검출하는데 목적을 두고 있는 알고리즘
    캐니 엣지 검출은 Canny() 메소드를 통해 사용 가능

## Slide 35: 외곽선 검출
  Canny(image, threshold1, threshold2) : 이미지 외곽선을 검출 및 반환
    image : 입력 이미지
    threshold1 , threshold2 : 외곽선 검출을 위한 임계치
      threshold1 : 최소값
      threshold2 : 최대값

## Slide 36: 외곽선 검출
외곽선 검출 예제
  필요한 모듈들을 불러오고 imshow() 메소드 활성화
  Pop.Util의 gstrmer 메소드로 카메라 해상도 지정, VideoCapture 객체 생성
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()
05: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 06: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 07: if not camera.isOpened(): 08: print("Not found camera")

## Slide 37: 외곽선 검출
  read() 메소드로 for문을 이용해 총 120개의 프레임 출력
    read() 메소드는 한 프레임씩 반환
  Canny() 메소드를 통해 프레임에서 외곽선을 검출
    Canny() 메소드에서는 8-bit로 변환 후 임계치 범위를 벗어나는 값들을 제거
  변환된 이미지 출력
09: for _ in range(120): 10: ret, frame = camera.read() 11: img = cv2.Canny(frame,100, 200) 12: 13: cv2.imshow("soda", img)

## Slide 38: 외곽선 검출
  반복이 종료된 이후에는 카메라 장치를 닫고 출력 창 닫음
14: camera.release() 15: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 39: 외곽선 검출
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 07: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 08: if not camera.isOpened(): 09: print("Not found camera") 10: 11: for _ in range(120): 12: ret, frame = camera.read() 13: img = cv2.Canny(frame,100, 200) 14: 15: cv2.imshow("soda", img) 16: 17: camera.release() 18: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 40: 얼굴 인식
  OpenCV 라이브러리에는 얼굴인식 관련 데이터 모델과 얼굴 인식 알고리즘을 기본 제공
  카메라로 입력된 영상에서 사람 얼굴을 인지하는 프로그램 작성 가능

## Slide 41: 얼굴 인식
Haar Cascades
  머신 러닝 기반의 객체 검출 알고리즘
  이미지나 비디오에서 객체를 검출할 때 사용
  직사각형 영역으로 구성되는 특징을 사용
    픽셀단위로 객체를 검출하는 방법보다 동작 속도 측면에서 검출 속도가 빠름
  검출하기 위한 객체가 포함된 이미지와 포함되지 않은 이미지를 활용
    특징 분류기를 통해 학습 진행
    학습이 완료되면 분류기를 활용하여 객체 검출

## Slide 42: 얼굴 인식
Haar Cascades 알고리즘의 4가지 분류
  Haar Feature Selection : 특징 선택
    사각형 형태의 커널을 가지고 특징 계산을 위해 이미지 전체를 스캔
    이미지를 스캔하며 이동하는 인접한 사각 영역내에 있는 픽셀의 합의 차이를 활용
  Integral Images : 적분 이미지
    사각 영역 내부의 픽셀들을 빠르게 더하고 연산하기 위해 적분 이미지를 사용

## Slide 43: 얼굴 인식
  Adaboost Training : 특징 학습
    선택한 특징을 활용하여 학습을 진행
    선택된 특징 중 객체를 검출하기 위한 특징을 선별
    선별된 특징을 이용하여 학습에 사용되는 이미지에 특징을 적용
    잘못 분류될 가능성이 있기 때문에 에러율이 낮은 특징을 선택
  Cascade Classifier : 특징 분류
    학습이 완료되면 입력 이미지를 통해 객체를 검출
    입력 이미지에서 객체가 있는 영역인지 단계별로 체크하여 검출

## Slide 44: 얼굴 인식
  OpenCV에서는 앞의 과정 후 생성된 얼굴 인식 분류기를 xml 파일로 제공
  제공되는 분류기는 아래의 경로에 포함
    /usr/local/share/opencv4/haarcascades/
  분류기의 경로는 OpenCV를 설치 환경에 따라 다를 수 있음

## Slide 45: 얼굴 인식
설치된 분류기를 사용할 때는 CascadeClassifier 활용
  인자로 미리 학습된 분류기의 경로를 넣을 경우 로드 후 사용 가능
  상당한 시간이 소요되는 학습과정 없이 빠르게 활용 가능

## Slide 46: 얼굴 인식
  CascadeClassifier(cascPath): 분류기를 로드하여 반환
    cascPath : 분류기 파일의 경로
  detectMultiScale(image, scaleFactor, minNeighbors, minSize):
    image: 얼굴을 인식할 이미지 파일
    scaleFactor:: 스캔되는 이미지의 축소비율
    minNeighbors: 발견된 특징이 인정(사용)되기 위한 주변 특징의 개수
    minSize: 객체로 인식되기 위한 최소 크기

## Slide 47: 얼굴 인식
얼굴 인식 예제
  필요한 모듈들을 불러오고 imshow() 메소드 활성화
  OpenCV에서 제공하는 Haar Cascade 분류기 로드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow()
05: haar_face= '/usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml' 06: face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haar_face)

## Slide 48: 얼굴 인식
  Pop.Util의 gstrmer() 메소드로 카메라 해상도 지정, VideoCapture 객체 생성
07: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 08: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 09: if not camera.isOpened(): 10: print("Not found camera")

## Slide 49: 얼굴 인식
  입력받은 프레임을 회색톤으로 변환
  detectMultiScale() 메소드로 얼굴 검출
    scaleFactor의 값을 줄일 경우
      정확도가 늘어날 수가 있지만 속도가 느려짐
    minNeighbors의 값을 늘릴 경우
      정확도가 늘어날 수 있지만 해상도가 떨어지는 이미지에서는 검출 실패 가능성 있음
11: for _ in range(300): 12: ret, img = camera.read() 13: gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 14: faces= face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3 ,minNeighbors=1,minSize=(100,100))

## Slide 50: 얼굴 인식
  원본 이미지에서 찾은 객체들의 위치에 사각형 그리기
  완성된 이미지 출력
15: for (x,y,w,h) in faces: 16: cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) 17: cv2.imshow('img',img)
18: camera.release() 19: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 51: 얼굴 인식
전체 코드
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: haar_face='/usr/local/share/opencv4/haarcascades /haarcascade_frontalface_default.xml' 07: face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haar_face) 08: 09: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 10: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 11: if not camera.isOpened(): 12: print("Not found camera") 13:
14: for _ in range(300): 15: ret, img = camera.read() 16: gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 17: faces= face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3 ,minNeighbors=1,minSize=(100,100)) 19: 20: for (x,y,w,h) in faces: 21: cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) 22: cv2.imshow('img',img) 23: 24: camera.release() 25: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 52: 내용 정리
리눅스 커널은 카메라 하위 시스템인 V4L2로 카메라 장치를 추상화함
OpenCV : 인텔에서 개발된 실시간 이미지 프로세싱 전용 라이브러리
numpy의 ndarray 객체를 이용해 다차원 이미지 데이터를 관리
imread() 메소드
  이미지를 읽기. 채널 순서를 RGB에서 BGR로 바꿔 읽음

## Slide 53: 내용 정리
imshow() 메소드
  ndarray 객체를 이미지로 바꿔 창에 표시
imwrite() 메소드
  BGR 순서의 ndarray 객체를 RGB로 바꿔 파일로 저장
Jupyter Lab에서는 OpenCV의 imshow() 메소드가 사용 불가
  한백전자에서 제공하는 pop의Util 라이브러리 enable_imshow()로 사용 가능

## Slide 54: 내용 정리
Gstreamer
  파이프라인 기반의 멀티미디어 프레임워크
다양한 미디어를 프로그래머가 관리할 수 있는 기능 제공
VideoCapture 클래스
  카메라나 파일에서 비디오 프레임을 읽을 때 사용
Haar Cascade
  머신 러닝 기반의 객체 검출 알고리즘

## Slide 55: 연습문제
문제 1. 다음 코드는 OpenCV 라이브러리를 이용하여 이미지를 읽어 너비, 높이, 채널을 출력하는 코드입니다. 질문을 읽고 답해보세요.
01: import cv2 02: 03: image = cv2.imrAead("img.jpg", cvB2.IMREAD_COLOR) 04: height, width, channel = image.shape 05: 06: print("width: %d, height: %d, channel: %d"%(width, height, channel))

## Slide 56: 연습문제
  A. 이미지를 읽기위해 사용되는 메소드 A가 무엇인지 답해보세요.
  B. ‘Flash.jpg’라는 이미지 파일을 컬러로 읽으려 할 때 빈 칸 B에 들어갈 내용을 답해보세요.
  C. 이미지의 사이즈가 500x500일 때 코드의 출력을 답해보세요.

## Slide 57: 연습문제
문제 2. 다음 코드는 OpenCV 라이브러리를 이용하여 카메라 영상을 읽은 후 출력하는 코드입니다. 질문을 읽고 답해보세요.
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 07: 08: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 09: if not camera.isOpened(): 10: print("Error!!")
11: 12: for _ in range(120): 13: ret, frame = camera.read() 14: if not ret: 15: break 16: 17: cv2.imshow("soda", frame) 18: 19: camera.release() 20: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 58: 연습문제
  A. 코드를 실행했을 때, “Error!!” 가 출력되었다면 그 원인이 무엇인지 답해보세요.
  B. 코드를 실행했을 때, 총 몇 개의 프레임이 출력되는지 답해보세요.
  C. 영상을 회색톤으로 변환하여 출력하는 코드를 작성해보세요.

## Slide 59: 연습문제
문제 3. 다음 코드는 카메라를 읽어 얼굴을 인식하는 코드입니다. 질문을 읽고 답해보세요.
01: import cv2 02: from pop import Util 03: 04: Util.enable_imshow() 05: 06: haar_face= '/usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml' 07: face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haar_face) 08: 09: cam = Util.gstrmer(width=640, height=480) 10: camera = cv2.VideoCapture(cam, cv2.CAP_GSTREAMER) 11: if not camera.isOpened(): 12: print("Not found camera")
13: 14: for _ in range(300): 15: ret, img = camera.read() 16: gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 17: faces= face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3 ,minNeighbors =1,minSize=(100,100)) 18: 19: for (x,y,w,h) in faces: 20: cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) 21: cv2.imshow('img',img) 22: 23: cam.release() 24: cv2.destroyAllWindows()

## Slide 60: 연습문제
  A. 코드를 실행했을 때 얼굴이 인식되는지 확인해보고 그 좌표를 출력해보세요.
  B. 다음 코드는 Pop.Pilot 라이브러리를 이용해 카메라를 움직이는 코드입니다. 이를 응용해 A의 좌표를 기반으로 카메라가 얼굴을 따라 움직이는 코드를 작성해보세요.
01: from pop import Pilot 02: 03: bot = Pilot.SerBot() 04: 05: bot.camTilt(90) 06: bot.camPan(0)